## Slide 1
激光雷达感知障碍物检测
深度学习算法介绍
一汽解放商用车开发院AI实验室
吴再霖
2023年4月

## Slide 2: 目 录
一
二
三
四
CNN Segmentation
Point Pillars
Mask Pillars
Center Points

## Slide 3
一、CNN Segmentation
算法背景与概述

## Slide 4
二、Point Pillars
Point cloud
Stacked Pillars
Learned Features
Pseudo image
Predictions
Pillar Feature Net
Backbone Detection
(2D CNN) Head (SSD)
Point cloud
N
D P
C
P
H W
C
Deconv
Concat
W/2 Conv
Conv
H/2
C
W/4 Conv
Deconv
2C H/4
H/8 Deconv
4C W/8
W/2
2C H/2
W/2
2C H/2
H/2
2C W/2
W/2
H/2
6C
Pillar Index
算法背景与概述
PointPillars是一个用于对激光雷达点云进行3D目标检测的端到端算法模型，其由创业公司nuTonomy提出并进行效果验证；
PointPillars算法提出一种新的点云编码方式用于给PointNet提取点云特征，并将提取特征映射为2D伪图像以便通过2D目标检测的方式进行目标分类并提取目标检测框；
相较于VolexNet等3D目标检测方法，PointPillars省去计算量复杂且庞大的三维卷积神经网络(3DCNN)推理过程，以达到检测精度与检测效率间的平衡；
在KITTI训练集上，PointPillars算法以较快速度实现较高的检测性能。
百度Apollo平台于6.0版本引入PointPillars算法以完成智能驾驶中的激光雷达感知任务
cite：PointPillars: Fast Encoders for Object Detection from Point Clouds (CVPR2019) , https://arxiv.org/abs/1812.05784

## Slide 5
二、Point Pillars
Part1：Pillar Feature Net（PFN）—点云转换伪图像（编码）
Input: 点云图像，包括点云坐标、强度等；
柱形图单元分割：每个单元（pillar）为在X-Y（笛卡尔坐标）上以某固定步长对点云进行划分得到的一个3维柱状体，其在Z轴上无限；
生成张量（Tensor）: (D, P, N）
D: (x,y,z,r,xc,yc,zc,xp,yp)
x,y,z,r: 单元中每个点在三维空间中的坐标(x,y,z)与反射强度r
xc,yc,zc: 单元中每个点到该单元所有点的算术平均值点各坐标的距离；
xp,yp: 单元中每个点到该单元X-Y坐标中心的偏移量；
P: 单元格数量(Pillars Num)及索引（Index）
由于计算复杂度的限制，模型会滤掉不包含点云或包含少数量点云的单元格，即对单元格数量做出限制，最多处理P个单元格；
N: 单个单元格内点数(Points Num per Pillar)
每个单元中最多包含N个表示点特征的向量，若点数量大于N，则采用随机采样的方法从中选取N个，反之，若点数量少于N，则用零填充的方法填充到N个。

## Slide 6
Part1：Pillar Feature Net（PFN）—点云转换伪图像（伪图像生成）
二、Point Pillars
特征学习：利用简化PointNet模型对张量中每一个点特征进行处理，并对每个单元格中的点进行最大池化(max pool)
张量处理：(D, P, N) → (C, P, N）
最大池化：(C, P, N) → (C, P）
伪图像生成：通过每个单元格索引值P将上步生成的(C,P)张量转换回其原始坐标来创建大小为(C,H,W)的伪图像，H表示伪图像的高，W表示伪图像的高，以上将原有三维空间点云装换为伪图像，伪图像中的每一个像素表示对应的单元(Pillar)。
Output: 伪图像(Pseudo-image)
多层感知器(mlp): 采用ReLU激活函数以及Batch-Norm（归一化）
PointNet架构
cite：PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classificationand Segmentation (CVPR2017) , https://arxiv.org/abs/1612.00593

## Slide 7
二、Point Pillars
Part2：Backbone (2D CNN) —神经网络特征提取
1
2
3
此部分由特征候选网络(Region Proposal Network)构成：
下采样层：由图中自上而下的网络[1]以越来越小的空间分辨率产生特征，用以检测不同大小的目标，如小分辨率检测诸如车辆等较大目标，大分辨率检测诸如行人、单车等较小目标；
上采样层：由图中的平行网络[2]构成，将下采样层得到的特征图进行上采样（反卷积），使其具有同样的分辨率；
串联层：图末[3]，不同步骤得到的特征图进行串联（特征融合），使得最后得到的特征图具有之前各个不同步骤的所有特征。
最后得到的特征图用以对点云进行目标检测及分类。
Block 1:
Conv2D(128, 128, 3, 2, 1) x 1
Conv2D(128, 128, 3, 1, 1) x 3
Block 2:
Conv2D(128, 128, 3, 2, 1) x 1
Conv2D(128, 128, 3, 1, 1) x 5
W’
H’
W’/2
H’/2
H’/4
W’/4 W’/8
H’/8
Deconv2D(256, 256, 4, 4, 0) x 1
Deconv2D(128, 256, 2, 2, 0) x 1
W’/2
H’/2
Regression map
W’/2
H’/2
W’/2
H’/2
Conv2D(768, 14, 1, 1, 0) x 1
128
Block 3:
Conv2D(128, 256, 3, 2, 1) x 1
128 Conv2D(256, 256, 3, 1, 1) x 5
256
768
128
Probability score map
2
Conv2D(768, 2, 1, 1, 0) x 1
14
Deconv2D(128, 256, 3, 1, 0) x 1
Figure 4. Region proposal network architecture.
Region proposal network architecture.
cite：VoxelNet: End-to-End Learning for Point Cloud Based 3D Object Detection (CVPR2018) , https://arxiv.org/abs/1711.06396

## Slide 8
二、Point Pillars
Part3：Detection Head —检测头推理目标检测框与类别（Single Shot Detector，SSD）
由SSD(Single Shot Detector)算法目标检测部分（检测头）构成：
先验框(Default Box)生成: 设计不同大小的先验框，具体为以特征图上每个点为中心，生成一系列同心的先验框，这些先验框具有不同的长、宽，具体的长宽由具体公式严格定义；
置信度、偏移量与类别推理：通过预测，生成目标类别分数（不同属性的概率）与边界框回归参数（偏移量：dx，dy，dw，dl），方向（朝向：）；
损失计算：分类损失,朝向损失—Softmax；定位损失—SmoothL1
检测框筛选：由设定置信度（概率）阈值，非极大值抑制方法（NMS），选择该目标唯一检测框。
检测框的高度与中心点z轴坐标无法通过学习得到，需单独回归。
最后，可以得到检测结果类别与检测框（x，y，z，w，l，h，𝜃），其中x，y，z表示检测框中心点坐标；w，l，h代表长宽高；𝜃表示朝向。
cite：SSD: Single Shot MultiBox Detector (ECCV2016) , https://arxiv.org/abs/1512.02325

## Slide 9
三、Mask Pillars
算法背景与概述

## Slide 10
×
+
×
+
×
+
max pooling
residual unit
max pooling
interpolation
residual unit
1x1 conv
1x1 conv
interpolation
residual unit
residual unit
residual unit
sigmoid
residual unit
residual unit
residual unit
residual unit
Attention Module
Attention Module
Attention Module
Input Image
...
t
p
stage1
p
p
p
stage2
p
p
stage3
t
t
Soft Mask Branch
r
r
2r
residual unit
sigmoid function
element-wise
× product
+
element-wise sum
down sample pooling
up sample convolution
三、Mask Pillars

## Slide 11
三、Mask Pillars
down sample
down sample
up sample
up sample
convolution
receptive field
Trunk Branch
(1 + 𝑀 (𝑥) )T(𝑥)
Soft Mask Branch
𝑴 𝒙
𝒙
𝑻 𝒙

## Slide 12
N: 单个单元格内点数(Points Num per Pillar)
每个单元中最多包含N个表示点特征的向量，若点数量大于N，则采用随机采样的方法从中选取N个，反之，若点数量少于N，则用零填充的方法填充到N个。；